Chain No.	ISO BS/DIN No.	Pitch P	Roller Dia. R	Width between Roller Link Plates W
RF06B *	06B	9.525	6.35	5.72
RS08B	08B	12.70	8.51	7.75
RS10B	10B	15.875	10.16	9.65
RS12B	12B	19.05	12.07	11.68
RS16B	16B	25.40	15.88	17.02
RS20B	20B	31.75	19.05	19.56
RS24B	24B	38.10	25.40	25.40
RS28B	28B	44.45	27.94	30.99
RS32B	32B	50.80	29.21	30.99
RS40B	40B	63.50	39.37	38.10

Chain No.	Pin			Link Plate			Transverse Pitch C
	Dia. D	From Pin Head to C.L. L1	From Pin end to C.L. L2	Thickness T(RL)	Thickness t(PL)	Height H(max)
RF06B *	3.28	6.35	7.65	1.27	1.0	8.2	-
RS08B	4.45	8.4	10.0	1.6	1.6	11.8	-
RS10B	5.08	9.55	11.25	1.5	1.5	14.7	-
RS12B	5.72	11.2	13.1	1.8	1.8	16.1	-
RS16B	8.28	17.9	19.95	4.0	3.2	21.0	-
RS20B	10.19	19.9	23.1	4.4	3.4	26.0	-
RS24B	14.63	26.65	31.85	6.0	5.6	33.4	-
RS28B	15.90	32.45	37.45	7.5	6.3	36.4	-
RS32B	17.81	32.1	37.7	7.0	6.3	42.2	-
RS40B	22.89	39.25	45.05	8.5	8.0	52.9	-

Dimensions-mm / Chain No. Minimum Tensile Strength kN {kgf} Bearing Area (Nominal) cm2 Approx. Mass kg/m Number of Links per unit (5 mts) / RF06B * 9.0 {920} 0.28 0.39 526 / RS08B 19.0 {1,930} 0.50 0.70 394 / RS10B 23.0 {2,340} 0.67 0.95 316 / RS12B 31.7 {3,160} 0.89 1.25 264 / RS16B 70.0 {7,100} 2.10 2.70 198 / RS20B 98.1 {10,000} 2.95 3.85 158 / RS24B 167 {17,000} 5.54 7.45 132 / RS28B 200 {20,400} 7.40 9.45 114 / RS32B 255 {26,000} 8.11 10.25 100 / RS40B 373 {38,000} 12.76 16.35 80