Dimensions-mm / Chain No. ANSI No. Pitch P Roller Dia. R Width between Roller Link Plates W / RF2040-S C2040 25.40 7.92 7.95 / RF2050-S C2050 31.75 10.16 9.53 / RF2060-S C2060H 38.10 11.91 12.70 / RF2080-S C2080H 50.80 15.88 15.88 / RF2100-S C2100H 63.50 19.05 19.05

Dimensions-mm / Chain No. Pin Link Plate / Dia. D Length Thickness T Height H / L1 L2 / RF2040-S 3.97 8.25 9.65 1.5 12.0 / RF2050-S 5.09 10.3 11.9 2.0 15.0 / RF2060-S 5.96 14.55 16.55 3.2 17.2 / RF2080-S 7.94 18.3 20.9 4.0 23.0 / RF2100-S 9.54 21.8 24.5 4.8 28.6 / Dimensions-mm / Chain No. Average Tensile Strength kN {kgf} Maximum Allowable Load kN {kgf} Approx. Mass kg/m Number of Links per unit / RF2040-S 16.7 {1,700} 2.65 {270} 0.51 120 / RF2050-S 27.5 {2,800} 4.31 {440} 0.84 96 / RF2060-S 40.2 {4,100} 6.28 {640} 1.51 80 / RF2080-S 68.6 {7,000} 10.70 {1,090} 2.41 60 / RF2100-S 108 {11,000} 17.10 {1,740} 3.54 48